## Slide 1
學術演講心得報告
深度強化學習於多機器人系統
學習與控制
講者：蔣惟丞 教授 國立中正大學 電機工程學系
日期：2026年10月20日
學生：李定城
班級：碩資工一甲
學號：11563112

## Slide 2
目錄
02
01
簡介
02
相關技術說明
03
心得報告
04
關鍵字
05
參考文獻
06

## Slide 3
簡介 Introduction
03
本次演講由國立中正大學電機工程學系蔣惟丞教授主講，聚焦深度強化學習（Deep Reinforcement Learning, DRL）在多機器人系統中的學習與控制應用。講者從強化學習（Reinforcement Learning, RL）的基本原理出發，逐步延伸至群體協作、自主決策與階層式控制架構。
核心問題是：「如何讓多個自主學習的機器人，逐步形成穩定的集體決策？」演講涵蓋代理人（Agent）架構、Q-Learning 與 Deep Q-Network（DQN）、無通訊環境下的深度合作模型（Deep Cooperative Model, DCM），以及階層式強化學習在複雜任務（如足球機器人、星海爭霸）中的應用。講者也分享個人求學歷程，並強調研究生應培養獨立解決問題的能力。

## Slide 4
相關技術說明
04
Q-Learning 與 Deep Q-Network (DQN)
Q(s,a) ← Q(s,a) + β [ r + γ maxₐ′ Q(s′,a′) − Q(s,a) ]
傳統表格方法在高維輸入（影像）下會遭遇維度災難 → 導入 DQN 以神經網路近似 Q 函數
機器學習四種模式
• 監督式學習：需標籤資料
• 非監督式學習：無標籤分群
• 半監督式學習：少量標籤 + 大量未標籤
• 強化學習：試錯與環境互動獲取報酬
DQN 關鍵技術
• 經驗回放（Experience Replay）
• 目標網路穩定訓練
• 卷積網路處理影像狀態
• 輸出各動作之 Q 值

## Slide 5
為什麼需要群體機器人？
05
單一機器人能力有限，協作可擴展任務複雜度
工作範圍更大
多部機器人可分散執行巡檢、監控、探索與搬運等任務，大幅節省時間。
工作分工更細
在相同任務中配置不同角色，讓專長互補與任務同步發生。
環境適應更強
在障礙物、未知事件或個體限制下，透過協調調整群體行動。

## Slide 6
通訊限制與合作挑戰
06
資訊流動方式
完全通訊
資訊最完整，但聯合空間與傳輸成本高
部分通訊
折中通訊成本並維持合作效能
無通訊
負擔最低，但易發生決策衝突
兩大核心挑戰
非平穩性 Non-stationarity
其他機器人也在更新策略，各自面對的環境會持續改變。個體改變行為，也改變同伴的學習環境。
合作停滯
只考慮個體最優動作，可能讓整體任務無法前進。包含環境型（撞牆）與非環境型（方向衝突）失敗。

## Slide 7
無通訊下的深度合作學習 DCM
07
將個體行動價值（Q）與合作傾向（C）融合，形成更符合群體需求的決策
DQN
Q(s, a)
負責進行決策，估計狀態-動作價值
DCM
C(s, a)
模擬其他代理人意圖，輸出合作傾向值 ∈ [0,1]
ADF
價值融合
融合 Q 與 C，輸出最終行動
C 值更新規則
發生停滯／失敗： Cₜ₊₁ = Cₜ − ρₗ Cₜ 無停滯： Cₜ₊₁ = Cₜ + ρᵤ (1 − Cₜ)
讓機器人「估計合作」，而不只是「追求自己的 Q 值」

## Slide 8
階層式強化學習與行為融合
08
複雜任務不適合只靠單一策略 → 分解為可重用子行為再融合
平面式學習
單一策略同時學全部技能，可能面對高維度狀態、複雜回饋與學習干擾。每個時間步直接選擇動作。
階層式學習
將任務分成可重用的子行為，再依情境選擇、融合或指派。支援技能重複使用，減少重複學習。
典型子技能模組
導航與定位
避障與安全
進攻行為
防守行為
合作搬運

## Slide 9
實驗驗證 Experiments
09
掠食者-獵物
雙獵人圍困獵物。固定軌跡與隨機軌跡；報酬 +50（包圍距離 ≤1）、−10（碰撞／越界）。
合作搬運
7×7 方格環境，雙機搬運物體至目標並避障。報酬 +50（送達）、−10（碰撞／越界）。
足球機器人
階層式子技能（進攻、防守、移動避障、踢球）融合，動態調用權重網路。
星海爭霸
5v6、8v9 劣勢兵力對局，成功學會單兵誘敵與其餘集中火力殲敵策略。

## Slide 10
心得
10
這場演講清晰地串連了強化學習的基礎理論與多機器人實務挑戰，讓人印象深刻的是「從個體最優到群體穩定」的思維轉變。傳統 Q-Learning 追求單一代理人最快到達目標，但在多機環境中往往導致合作停滯；DCM 透過統計失敗經驗動態調整合作傾向，提供了一種不依賴即時通訊的優雅解法。
階層式架構更是亮點。將複雜任務拆解為可重用子技能，再以融合網路動態組合，不僅降低維度與收斂難度，也呼應了工程實務中「模組化設計」的精神。這讓我聯想到現實世界的多機器人應用（如倉庫搬運、搜救、競技機器人），未來若能進一步結合部分通訊與階層式控制，應能在更複雜的非平穩環境中取得更好表現。
講者強調「學會獨立解決問題」比特定技術更重要，這對研究生尤其受用。強化學習領域曾長期冷門，直到 AlphaGo 等突破才爆發，提醒我們應專注本質架構的積累，而非追逐短期熱點。整體而言，演講內容紮實、實驗驗證完整，對有志從事多代理人系統與深度強化學習的研究者具有高度啟發價值。

## Slide 11
關鍵字與參考文獻
11
關鍵字
深度強化學習
多機器人系統
Q-Learning
DQN
深度合作模型 DCM
無通訊協作
非平穩環境
合作停滯
階層式強化學習
行為融合
群體決策
主要參考
1. 蔣惟丞，〈深度強化學習於多機器人系統學習與控制〉，國立中正大學電機工程學系學術演講，2026年10月20日。
2. Mnih et al. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. Nature.
3. Sutton & Barto (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.