## Slide 1
AI 果園防猴系統
講者：卓世明 ｜ 大同大學資訊工程學系副教授兼系主任
日期：2026 年 10 月 13 日
班級：碩資工一甲
姓名：李定城
學號：１１５６３１１２

## Slide 2
一、簡介
本場講座由講師針對「AI果園防猴系統」的研究與實務應用進行深入教學分享，引導研究生理解如何將軟硬體閉環系統轉化為學術論文。講師依序剖析從初代實驗室模擬、二代宜蘭果園強化學習雷射驅離，到第三代雙光熱成像與無人機空中驅趕的演進架構與實測數據，並傳授碩博士論文題目的收斂、控制變因與驗證心法。
猴子數量 | 對果樹造成的損害
台灣獼猴族群估計數量：約３０萬隻 | 獼猴單季對果樹造成的直接損害＞１５％

## Slide 3
二、相關技術說明（一）
感測層
整合 30 FPS 的可見光（RGB）鏡頭與 8.5 FPS 的紅外線熱成像鏡頭，透過時間軸內插完成時空校準，突破夜間與樹蔭遮蔽限制。
邊緣運算層
採用 Jetson 邊緣運算平臺或樹莓派搭配輕量化模型（如 YOLOv5、YOLOv12、YOLOv26），執行物件偵測與多目標追蹤（MOT）。
致動與驅離層
透過 PWM 控制伺服馬達驅動雷射、地面高壓水砲（噴灑木醋液或辣椒精非致命液體），或結合自主巡航四軸無人機進行高空聲光氣味壓制。

## Slide 4
二、相關技術說明（二）
物件偵測 YOLO
YOLOv5n → YOLOv12n
mAP 0.94（模擬）／0.923（真場）
三階段訓練：監督→半監督→增量
標註量減少約 60%
座標轉換與雷射
像素 → 二次多項式校正 → 角度
650 nm 雷射、MQTT 下達
端到端延遲 38 ms
命中率 94%、RMSE ≈ 1.2 px
多目標追蹤
BoT-SORT 優於 ByteTrack
平均壽命 1.88–2.13 s
Re-ID 特徵分得開個體
減少 ID 交換、穩定追蹤

## Slide 5
二、相關技術說明（三）
強化學習 DDPG：抗習慣化
R ＝ 1.0×R驅離 ＋ 0.5×R安全 － 0.8×R習慣化
21 天實測 IFRR：DDPG 88% ｜ 隨機路徑 45% ｜ 固定路徑 8%
停留時間 45→6.75 秒 ｜ 作物損害減少 75% ｜ 回本期約 4 個月
熱影像融合
RGB＋熱成像雙鏡頭
解決樹叢漏判、強光誤判
熱影像找體溫、RGB 確認物種
無人機空地協同
地面固定站持續監看
無人機追出畫面目標
高分貝喊話／鞭炮驅趕

## Slide 6
三、心得報告
本次講座講座讓我了解到學術研究與工程實務之間的連結，並且不用特別昂貴的設備就可以實現，講師特別強調這些設備都很便宜我們也都可以實現，例如：ESP32、樹梅派、伺服馬達、紅外線等等，且每秒運行2至5張FPS就可以實現。
讓我比較有想法的是迭代式研究法，研究不應該好高騖遠，而是先簡單的模型跑過一遍完整後，再來看看上一帶有哪些缺點或系統上的限制，將其作為下一篇論文的起點，其中講師這次報告就有提到他們目前做出了三篇論文且第四篇、第五篇還在繼續製作中。此外，在面對保育法規與農民損失的衝突時，如何設計出非致命性且有效驅趕猴子的防禦手段，也展現了工程技術在環境與人道上的價值。

## Slide 7
四、關鍵字
果園防猴
物件偵測（YOLO）
多目標追蹤（BoT-SORT）
強化學習（DDPG）
抗習慣化
雷射驅離
熱影像融合
邊緣運算
閉迴路系統
碩士論文方法論

## Slide 8
五、參考文獻
[1] Cho et al. (2025). AI real-time image recognition combined with laser deterrence for orchard monkey prevention. Engineering Proceedings.
[2] Cho et al. (2025). Anti-habituation laser deterrence with multi-object tracking and RL. Computers, Materials & Continua (SCI Q2).
[3] 卓世明（2026/10/13）。AI 果園防猴系統：從兩篇論文看碩士研究怎麼做［講座投影片］。
[4] Redmon et al. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. CVPR.
[5] Lillicrap et al. (2016). Continuous control with deep reinforcement learning. ICLR.
[6] Aharon et al. (2022). BoT-SORT: Robust associations multi-pedestrian tracking. arXiv.